Page 1 sur 2

1/ DEFINITION

Les menuiseries sont des ouvrages fixes ou mobiles qui servent à clore une baie tout en laissant une possibilité d’éclairage et de passage. Elles peuvent être en bois, en aluminium, en acier ou en PVC.

2/ TERMINOLOGIE

| 1 | Dormant : partie fixe d’une porte ou d’une fenêtre scellée dans la maçonnerie |
| --- | --- |
| 2 | Ouvrant : partie mobile d’une porte ou d’une fenêtre fixée sur le dormant |
| 3 | Châssis : élément de fenêtre, fixe ou mobile composé d’un cadre recevant une partie vitrée, grillagée, pleine ou à lamelles |
| 4 | Vantail : partie ouvrante d’une porte, d’une fenêtre à la française ou à l’anglaise |
| 5 | Montant : pièce constituant l’un des cotés verticaux des ouvrages (dormant et ouvrant) |
| 6 | Montant de rive : montant d’un vantail qui reçoit les organes de rotation (montant férré) |
| 7 | Montant de battement : montant d’un vantail qui vient s’appuyer sur le montant du second vantail |
| 8 | Meneau : montant dormant séparant plusieurs châssis ou vantaux d’un ouvrage composé |
| 9 | Traverse : pièce constituant l’un des cotés horizontaux des ouvrages (dormant et ouvrant) |
| 10 | Pièce d’appui : traverse de forme spéciale placée à la partie inférieure du dormant et scellée sur le rejingot de l’appui ou du seuil de la baie. |
| 11 | Traverse d’imposte : traverse du dormant séparant une imposte du ou des châssis inférieurs dans un ouvrage composé |
| 12 | Petit bois : pièce de faible section horizontale ou verticale séparant les châssis pour en permettre le vitrage par des vitres de plus ou moins grandes dimensions |
| 13 | Parclose : pièce de faible section servant au maintien des vitrages dans les feuillures du châssis |
| 14 | Caisson : partie assemblée au dormant destinée à contenir divers organes de fermeture |

Page 2 sur 2

Imposte : élément qui couronne les tableaux d’une baie.

# Text boxes

Terminologie

S 3.2 : Système de construction et de conception

LES OUVRAGES

TECHNOLOGIE

S 3.2: Système de construction et de conception

LES OUVRAGES

Terminologie

TECHNOLOGIE