Surcharge due à la neige

La valeur de la surcharge due à la neige sur les constructions dépend :

- de la région ou est située la construction

- de l’altitude de construction

- de la forme de la toiture

- de la répartition par le vent de la neige sur la toiture

La surcharge de neige S est définie par

(	(	Coefficient de forme (de la toiture) et de la direction du vent

S0	(	Valeur de la charge de neige sur le sol (voir carte des régions)

Répartition de la surcharge :

Pour les cas les plus simples, la surcharge est modélisée par une charge uniformément répartie horizontale.

Coefficient de forme ( :

Les cas de charge à considérer sont les suivants :

- CAS 1 : Charge de neige répartie sans redistribution par le vent

- CAS 2 : Charge de neige répartie après redistribution par le vent

- CAS 3 : Charge de neige répartie après redistribution par le vent et enlèvement partiel éventuel par le vent

|  | Toiture courante | Toiture avec dispositif de retenue |
| --- | --- | --- |
| CAS 1 | 0 ( ( ( 30° | (1 = 0.8 | 0 ( ( ( 45° | (1 = 0.8 |
|  | 30° ( ( ( 60° | (1 = 0.8 - 0.8(((-30)/30) | 45° ( ( ( 75° | (1 = 0.8 - 0.8(((-45)/30) |
|  | ( ( 60° | (1 = 0 | ( ( 75° | (1 = 0 |
| CAS 2 | Sans objet |
| CAS 3 | si la toiture est au vent | Sans objet |
|  | Si la toiture est sous le vent | si ( ( 15° | Sans objet |
|  |  | si ( (15° | idem CAS 1 |

|  | Toiture courante | Toiture avec dispositif de retenue |
| --- | --- | --- |
| CAS 1 | 0 ( ( ( 30° | ( = 0.8 | 0 ( ( ( 45° | ( = 0.8 |
|  | 30° ( ( ( 60° | ( = 0.8 - 0.8(((-30)/30) | 45° ( ( ( 75° | ( = 0.8 - 0.8(((-45)/30) |
|  | ( ( 60° | ( = 0 | ( ( 75° | ( = 0 |
| CAS 2 | 0 ( ( ( 15° | (1 = (2 = 0.8 | 0 ( ( ( 15° | ( = 0.8 |
|  | 15° ( ( ( 30° | (1 = 0.8 - 0.4(((-15)/15) (2 = 0.8 + 0.4(((-15)/15) | 15° ( ( ( 45° | (1 = 0.8 - 0.4(((-15)/30) (2 = 0.8 + 0.4(((-15)/30) |
|  | 30° ( ( ( 60° | (1 = 0.4 - 0.4(((-30)/30) (2 = 1.2 - 1.2(((-30)/30) | 45° ( ( ( 75° | (1 = 0.4 - 0.4(((-45)/30) (2 = 1.2 - 1.2(((-45)/30) |
|  | ( ( 60° | (1 = (2 = 0 | ( ( 75° | (1 = (2 = 0 |
|  | limitation : si 22.5° ( ( ( 35° ( (2 = 1 |
| CAS 3 | si ( ( 15° | Sans objet |
|  | si ( (15° | Les valeurs de (2 sont celles du CAS 2 et les valeurs de (1 sont nulles |

NEIGE- CARTE DES REGIONS

Altitude inférieure à 200 m

# Text boxes

|  |  | S0 min |
| --- | --- | --- |
|  | Région A | 45 daN/m² |
|  | Région B | 55 daN/m² |
|  | Région C | 65 daN/m² |
|  | Région D | 90 daN/m² |