# Text boxes

Question 1 :

A l’aide du dessin feuille DT 6/7, vous avez à percer le repère 1.2.

La vitesse de coupe pour du S235 est de 20 m/mn.

On demande

- Principe du perçage ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

- De déterminer, en traçant sur l’abaque, la fréquence de rotation de la broche de la perceuse.

Valeur de la fréquence de rotation = ……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

- De tracer sur le dessin des poulies de la perceuse, la position de la courroie

Barème de correction

1)………………………. / 10

2)………………………../10

3)………………………../10

Total de la question 1 :                              /30

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M. | EP2 | SESSION 2006 | DP2/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SESSION 2006

B.E.P.

REALISATION D’OUVRAGES

CHAUDRONNES

ET DE STRUCTURES METALLIQUES

« PYLÔNE DE TELESKY. REDUCTION »

NOM :

Sommaire du dossier

| DP 1/7 : | Page de Garde |
| --- | --- |
| DP 2/7 : | Question 1 | Perçage Elément Rep 1.2 |
| DP 3/7 : | Question 2 | Cisaillage Eléments Rep 1.1 et 1.3 |
| DP 4/7 : | Question 3 | Débit Economique Rep 1.3 |
| DP 5/7: | Question 4 | Gamme de fabrication Rep 1.1 |
| DP 6/7 : | Question 5 | Soudage MAG Rep 1.1/1.3/1.4 |
| DP 7/7 : | Question 6 | PRP |

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques | Dossier Préparation |
| --- | --- | --- |
|  |  | Session 2006 |
| EP 2 : Préparation du travail, technologie et réalisation d’un élément d’ouvrage. |
|  |  | DP 1/7 |
| LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI |

BAREME DE NOTATION GLOBALE

- Question N°1…………………………………………………………/30

- Question N°2…………………………………………………………/50

- Question N°3…………………………………………………………/40

- Question N°4…………………………………………………………/40

- Question N°5…………………………………………………………/20

- Question N°6…………………………………………………………/20

- TOTAL :……………………………………………………………/200

- NOTE :………………………………………………………………/20

QUESTION  2 :   (R1 préparer le poste de travail ; traiter décider organiser ; C2.1 déterminer les

données  de fabrication)

CONDITIONS RESSOURCES :

- Le plan d’ensemble et les dessins de définitions des pièces.

DT4/7  et  DT 5/7.

- La fiche technique de la cisaille à lames extra-courtes.

ETRE CAPABLE DE :

- De choisir le type de lames adapté pour les découpes des développements

Repère 1.1 et repère 1.3.

- De rechercher les différents paramètres de réglage des lames.

Q2.1 : Citer le type de lames utilisé pour les découpes des éléments Rep 1.1 et 1.3.                             /20       :………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q 2.2 : Donner la valeur de l’écartement latéral entre les lames.                                                          /10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………

Q2.3   : Donner la valeur de l’écartement vertical entre les lames.                                                          /10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q2.4 : Donner la valeur de course de la lame  supérieure                                                                          /10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2006 | DP 3/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VALEURS DES REGLAGES

| Epaisseur de la tôle | Découpage en partant du bord | Découpage en peine tôle |
| --- | --- | --- |
| mm | a | b | c | a | b | c |
| 1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 3.0 |

Question 3 :

TRAVAIL DEMANDE

Une entreprise a une commande de 30 pylônes de téléski. Réduction.

Afin de commander la matière pour réaliser les  30 cylindres de Mât (Rep 1.3).

Il faut faire l’étude économique de la mise en tôle.

On  donne :

Le flan capable du cylindre (Rep 1.3) : 622 X 399 X 2

Un format de tôle  de 2000 X 1000 X 2.

On demande :

Faire la mise en tôle pour 30 cylindres de Mât (Rep 1.3)

NOTATION

- Analyse (S1) et (S2) :                                                                     /15

- Choix de la solution :                                                                      /10

- Nombre de tôle (s) nécessaire :                                                      /15

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2005 | DP4/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M. | EP2 | SESSION 2006 | DP / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nombre de flan (s) dans une tôle

ANALYSE

Choix de la solution la plus économique

(Entourer votre réponse)

S1                       OU                              S2

Calcul du nombre de tôle (s) nécessaire

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4 : (Déterminer et ordonner les opérations d’une phase de travail ; traiter décider organiser ;

C2.1 déterminer les données de fabrication)

CONDITIONS RESSOURCES :

- Le plan d’ensemble et les dessins de définition de la pièce.

DT  1/7 à 7/7

ETRE CAPABLE DE :

- D’ordonnancer la fabrication d’un élément d’ouvrage.

Q4.1 : Compléter la gamme de fabrication du Rep 1.1                                                                                   /40

| Ensemble : | Feuille N° |
| --- | --- |
| Sous-ensemble : |  |
| Elément : |  |
| Repère : |  |
| Nombre : |  |
| Matière : |  |
| Ph | S/P | Op | Désignation | Croquis | M.O Outillage |
| 100 |  |  | Débit du flan capable pour chaque ½ développement. L=……………… l=………………. |  |  |
| 200 |  |  | Cisaillage |  |  |
|  | 210 |  | Alimenter machine |  |  |
|  | 220 |  | Régler machine (butée arrière) |  |  |
|  |  |  | Cm1=…………. |  |  |
|  | 230 |  | Cisailler |  |  |
|  | 240 |  |  |  |  |
|  | 250 |  | X |  |  |
|  | 260 |  | Régler machine (Butée Arrière) |  |  |
|  |  |  | Cm2=………. |  |  |
|  | 270 |  | Cisailler |  |  |

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2006 | DP 5/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ph | S/p | Op | Désignation | Croquis | M.O Outillage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 280 |  | Contrôler le flan capable |  |  |
|  | 290 |  | X |  |  |
| 300 |  |  | Traçage |  |  |
|  | 310 |  | Tracer les deux ½ développements |  |  |
| 400 |  |  | Découpage |  |  |
|  | 410 |  | Découper vos pièces suivant les tracés effectués lors de la phase précédente |  |  |
| 500 |  |  | Ebavurage |  |  |
|  | 510 |  |  |  |  |
| 600 |  |  | Roulage |  |  |
|  | 610 |  | Préparation du poste de travail |  |  |
|  | 620 |  | Mettre en position la butée latérale |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  |
|  | 640 |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrôler D =……………. |  |  |
|  |  |  | Contrôler d =……………. |  |  |
| 700 |  |  | Assemblage |  |  |
|  | 710 |  | Assembler les deux éléments |  |  |
| 800 |  |  | Finition |  |  |
|  | 810 |  | Planéité |  |  |

Question 5 :

A l’aide de la feuille DT4/7   vous avez à assembler les repères 1.1/1.3/1.4

Par le procédé de soudage MAG.

On demande :

- Que veut dire : MAG :                                                                                                     /3

M………………………………….      A………………………      G………………….

- Quels sont les équipements de protection ?

- Individuels (3) :……………………………………………………………………../2

……………………………………………………………………………………………

- Collectifs (2) :………………………………………………………………………/2

…………………………………………………………………………………………

- Sur une bouteille de gaz, comment s’appelle le dispositif qui permet d’abaisser la pression de gaz et de réguler la quantité de gaz ?............................................................/3

…………………………………………………………………………………………...

- Pour souder les éléments repères 1.1/1.3/1.4 on utilise un poste de soudure CASTOMIG 346C équipé de fil de diamètre 1mm  et d’une bouteille d’Atal

Quelles sont les valeurs de réglage du poste ?

Intensité = ………………………………………/2

Tension =………………………………………./2

Vitesse du fil = …………………………………/2

- Donnez le nom du gaz utilisé et son  rôle ?..................................................................../4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2006 | DP 6/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ABAQUE DE REGLAGE DU POSTE MAG

Soudage de l’acier doux

Distance : pièce – buse : 10 à 15 mm

Débit du gaz : 15 (l/ min).

| Type de joint | Epaisseur de la tôle | Ø du fil | Vitesse du fil | Tension de soudage | Intensité de soudage | Vitesse de soudage en cm/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BORD A BORD | 1 | 0.8 | 3 à 4 | 17.5 | 70 | 30 |
|  | 1.2 | 0.8 | 4 à 4.5 | 17.75 | 75 | 28 |
|  | 1.5 | 1 | 4 à 4.5 | 18 | 80 | 28 |
|  | 2 | 1 | 4 à 4.5 | 18.25 | 85 | 28 |
|  | 3-4 | 1 | 4.5 à 5 | 19.5 | 110 | 28 |
|  | 5 | 1 | 5.5 à 6.5 | 23 | 180 | 28 |
| ANGLE INTERIEUR | 1 | 0.8 | 4.5 à 5 | 18 | 80 | 45 |
|  | 2 | 1 | 3 à 4 | 19 | 100 | 40 |
|  | 3 | 1 | 4 à 4.5 | 23 | 180 | 30 |
|  | 4 | 1 | 4.5 à 5.5 | 24 | 200 | 26 |
|  | 5 | 1 | 6 à 7 | 26.5 | 250 | 25 |
|  | 6 | 1 | 7 à 8 | 28 | 280 | 20 |
| ANGLE INTERIEUR | 1-1.5 | 0.8 | 2 à 3 | 18 | 80 | 40 |
|  | 2 | 0.8 | 4 à 5 | 18.5 | 90 | 35 |
|  | 3 | 1 | 4.5 à 5.5 | 20 | 120 | 30 |
|  | 4-5 | 1 | 5 à 6 | 24 | 200 | 30 |
|  | 6 | 1 | 6 à 7 | 25 | 220 | 25 |
|  | 8 | 1 | 7 à 9 | 28 | 280 | 25 |

Question 6 : Compléter le tableau par rapport à la situation dangereuse prise par cet ouvrier :

| Risque potentiel pour l’opérateur | Dommage ou conséquence possibles | Protection |
| --- | --- | --- |

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | SESSION 2006 | EP2 | DP 7/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |