| CCF SITUATION N°2 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2007 | DT 2/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BEP REALISATION D’OUVRAGES CHAUDRONNES

……………………………………..

EPREUVE EP2

PREPARATION DU TRAVAIL, TECHNOLOGIE

ET REALISATION D’UN ELEMENT D’OUVRAGE

……………………………………….

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

FICHE D’EVALUATION DE LA PARTIE PRATIQUE

Nom et prénom du candidat :…………………………………………………………

| COMPETENCES | EVALUATION | BARE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| C3.1 : Mettre en œuvre un poste de travail d’usinage et de déformation plastique. cintrage du (Rep 1) (Contrôle en cours d’épreuve) Identifier les risques professionnels Réaliser la phase de cintrage. Effectuer le positionnement du Rep 7. Respect chronologique des phases de Roulage. Contrôle du calibrage. Remise à l’état initial du poste de travail | Les outils sont montés et réglés suivant la fiche machine. Aucune erreur Les réglages permettent un fonctionnement correct. Les opérations permettent un résultat correct. Les E.P.I.sont correctement utilisés. | /3 /5 /2 | /10 |
| C3.4 : Réaliser un élément d’une installation sur site .Voir DT10/10bis (Contrôle en cours d’épreuve) Assembler par boulonnage les pièces constitutive de l’élément Monter et assembler l ‘élément Nettoyer et remettre en état la zone de travail Exécuter si nécessaire un relevé de cote sur l’installation | L’installation est conforme aux plans et aux spécifications. Les opérations sont effectuées suivant les prescriptions. Apres assemblage l’élément est conforme aux spécifications Les opérations permettent un résultat correct. Les E.P.I.sont correctement utilisés. | /3 /3 /3 /1 | /10 |
| C3.3 : Réaliser un élément d’ouvrage à l’atelier. Réaliser la fabrication des Rep 1 2 3 4 5 6 7 | Dimension Tolérances géométriques Façonnage, aspect Assemblage Finition | /11 /3 /9.5 /3 /2 | /28.5 |
| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2007 | DT 10/10 |

C3.4 : Réaliser un élément d’une installation sur site.

| CCF SITUATION N°1 | B.E.P. R.O.C. S.M | EP2 | SESSION 2007 | DT 10/10bis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

NOTE :        /20

NOM DU CANDIDAT :

SESSION 2007

B.E.P.

REALISATION D’OUVRAGES

CHAUDRONNES

ET DE STRUCTURES METALLIQUES

Sommaire du dossier

| DT 1/10 : | Présentation |
| --- | --- |
| DT 2/10 : | Mise situation et dessin 3d de l’ensemble à réaliser |
| DT 3/10 : | Vue éclatée et nomenclature des éléments |
| DT4/10 : | Plan d’ensemble POTENCE DE MAINTIEN |
| DT 5/10 : | Plan d’élément CERCLAGE |
| DT 6/10 : | Plan d’élément RAIDISSEUR |
| DT 7/10 : | Plan de sous ensemble BRIDE murale |
| DT 8/10 : | Plan d’élément RENFORT HORIZONTAL |
| DT 9/10 : | Plan d’élément RENFORT CENTRAL |
| DT 10/10 : | Barème de correction |

Recommandations :

- Le dossier devra être rendu complet à la fin de l’épreuve.

CCF  SITUATION  N2             LP F.ARAGO

CCF SITUATION N1          LP FRANCOIS ARAGO

L’ensemble étudié fait partie d’un système de circuit de ventilation. Les gaz issus d’un atelier de fabrication de produits pharmaceutiques sont extraits à l’étage supérieur puis dirigés vers l’extérieur du bâtiment.

PIECE A REALISER

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

REJET DE GAZ TRAITE

On exige :

- La virole (3) est bien maintenue par l’ensemble 2 et ne doit pas bouger

- L’assemblage par boulonnage de la potence de maintien est correct

- Les explications concernant la prise de niveau sont justes et cohérentes

- Les règles de sécurités sont respectées

- Le poste de travail est remis en état

On donne :

- Un mur(1) déjà percé avec 4 chevilles à l’intérieur

- L’ensemble potence de maintien(2)

- Une virole (3) diamètre 300mm représentant le conduit d’aération

- Le matériel nécessaire à l’installation

On demande :

- Assurer le maintient de la virole 3 par boulonnage

- Fixer la potence de maintient sur le mur à une hauteur de 1600 mm

- Etre capable de réaliser une prise de niveau

3

2

1

# MISE EN SITUATION

Une entreprise de chaudronnerie vous commande un ensemble de potence de maintien.

Cet ensemble à pour fonction de maintenir un conduit d’aération imposant (plus de 20m de hauteur). L’ensemble est composé d’un châssis en cornière et d’un cerclage en tôle d’épaisseur 4mm.Le support devra être fonctionnel et se monter sur le conduit de diamètre  300 mm.

| DIMENSIONS | Repères | Dimensions | Dans la tolérance | Hors tolérance à ± 0.5 | Au-delà | Note | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Rint 150±1 | 1 | 0.5 | 0 |  | /11 |
|  | 1 | 44±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 2 | 345±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 3 | 370±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 4 | 150±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 5 | 431±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 6 | 304±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | 7 | 300±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | ensemble | 457±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | ensemble | 210±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  | ensemble | 91±1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |

| FACONNAGE ASPECT | TOLE CINTREE : Le rayon de courbure du cerclage repère 1 est régulier(voir tolérance), il n’y a pas de creux ou de bosses. Il n’y a pas de marque due au martelage. PLIAGE : les deux retours de fixations du rep1 sont strictement identiques. | Note | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | /14.5 |
| ASSEMBLAGE | BRIDE : Les brides sont correctement assemblées, elles sont perpendiculaires. Les soudures sur les brides sont correctement arasées(il n’y a pas de diminution de section) | 1 |  |
|  | SOUDURE : Les soudures sont réglementaires, elle sont en accord avec les désignations du plan(choix du procédé, emplacement.).Le contrôle visuel ne doit pas relever de défaut tel que problème d’avance pb de gaz,pb d’intensité | 1 |  |
|  | L’ensemble doit être fonctionnel, il doit se monter sur un mur et se fixer à une virole de diamètre 300mm | 1 |  |
| FINITION | LES FINITIONS sont propres, il n’y a aucune bavure et il n’y a pas de projections dues au soudage sur la pièce. Les soudures sont brossées à la brosse métallique. | 2 |  |

| TOLERANCE GEOMETRIQUE |  | Dans la tolérance | Hors tolérance à ±0.5 | Au-delà | Note | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0.5 | 0 |  | /3 |
|  |  | 1 | 0.5 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0.5 | 0 |  |  |

C3.3 : Réaliser un élément d’ouvrage à l’atelier. Réaliser la fabrication des Rep suivant